## Slide 1
https://www.i-guazu.co.jp/topics/2020/03/20200323-news.html
https://www.iguazu-xyz.jp/knowledge/trend_02
㈱イグアスさんが公開しているマスク３Dデータ（元データの出所）

## Slide 2
㈱イグアス公開データをベースに改造した例① Type-1
Size-L
Size-M
Size-S
顔へのフィット感を重視するとマスクの厚みは1mm程度が適切と思われます。
2mmで作成すると顔へのフィット感が悪く、お面のような使用感でした（PLA材で造形）。
また、手持ちのFDM式3Dプリンター材料のPLAを使用して厚み1mmで作成すると、硬くて脆い材料の特性から仕上げ作業時に外周部の欠けや割れが発生しました。
【改造内容】PLA材での造形を配慮して、基本厚み1mmのままで外周部を補強しました。
内側にフィルター材を置いて装着します。
フィルター材のズレが気になる場合はテープ等で固定します。
穴に平ゴム等の素材を通して耳掛け部を作ります。

## Slide 3
㈱イグアス公開データをベースに改造した例② Type-2
Size-L
Size-M
Size-S
内側に貼り付けるフィルター材が唇に常に接触しているのが気になります。
口紅がフィルター材に付くかもしっれません。
【改造内容】表側に膨らみを設け、フィルター材の収納スペースを確保して唇への接触を改善しています。
フィルターを押える部材が追加になります。

## Slide 4
データ一覧
Size-L_Type-1.STL
Size-M_Type-1.STL
Size-S_Type-1.STL
Size-L_Type-2.STL Size-L_Type-2_Osae.STL
Size-M_Type-2.STL Size-M_Type-2_Osae.STL
Size-S_Type-2.STL Size-S_Type-2_Osae.STL
TYPE1
TYPE2

## Slide 5
公開データについてのご注意
１）ダウンロードされたデータで作成したマスクは一般的なマスクとしての機能を保証するものではありません。
２）ダウンロードされたデータで作成したマスクの活用について制限を設けるものではありませんが、当該行為に関わる事柄やトラブルについて当社は一切の責任をもちません。
３）ダウンロードしたデータがマスク不足や3Dプリンターの活用に少しでも役に立てば幸甚です。
※今回は当方の３Dプリンターで使える（保有している）PLA材を使いました。
PLA材は硬くて脆い性質があります。もしナイロン頭の柔らかめの材料で作成できれば顔へのフィット感はよりフィットするように改善できる可能性があると思います。